## Slide 1: 实验4： LTE物理层MIMO技术原理 与仿真验证 实验要求

## Slide 2: 实验目的：
了解MIMO技术的基本概念
掌握MIMO经典编码算法原理
基于MATLAB对MIMO经典编码算法进行仿真实验
  Alamouti空时分组码编解码原理与仿真
  基于迫零（ZF）接收检测的V-BLAST(垂直分层空时码)编解码原理与仿真

## Slide 3: Alamouti编解码原理仿真实验（必做）
一、阅读单天线接收程序例程(alamouti_singleRX.m)，结合编解码原理对仿真程序进行梳理并运行得到实验结果。
二、修改程序，完成2天线接收系统的仿真程序和结果运行。
三、实验目的、实验原理、实验步骤详见实验手册2.1节。
四、验收要求：
1、设置datasize=100000，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，仿真得到QPSK、8QAM和16QAM的误码率曲线。要求不同的误码率曲线用不同线型或标记符区分，黑白打印情况下可区分，坐标轴有说明，曲线有标注(legend)。
考察传输可靠性和传输效率之间的折衷关系。
2、设置调制方式为QPSK，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，仿真得到datasize=1000、10000和100000的误码率曲线。
考察蒙特卡洛仿真次数对误码率统计结果的影响。
Notes: （通常情况下，为得到可靠的统计结果，若误码率性能为10-3，则至少需要仿真传输105个比特。）

## Slide 4: Alamouti编解码原理仿真实验（必做）
四、验收要求：
3、设置调制方式为QPSK，8QAM和16QAM，datasize=106，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，仿真对比单天线接收和两天线接收的误码率性能，观察接收天线数增加对分集增益的影响并分析。

## Slide 5: V-BLAST迫零(ZF)检测仿真实验（必做）
一、阅读2发2收V-BLAST仿真例程(VBLAST_zf_2T2R.m)，结合编解码原理对仿真程序进行梳理并运行得到实验结果。
二、修改程序，完成4发4收V-BLAST的仿真程序和结果运行。
三、实验目的、实验原理、实验步骤详见实验手册2.2节。
四、验收要求：
1、设置datasize=10000，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，调制方式为QPSK，2天线发送2天线接收，仿真得到三种检测方法的误码率曲线，非理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线，理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线。
考察ZF-SIC相比于线性ZF的性能增益；
考察理想干扰消除下ZF-SIC相比于非理想干扰消除时的性能增益；
考察各层信号传输获得的分集增益的变化规律。
Notes: （通常情况下，为得到可靠的统计结果，若误码率性能为10-3，则至少需要仿真传输105个比特。）

## Slide 6: V-BLAST迫零(ZF)检测仿真实验（必做）
2、 2发2收场景下，调制方式QPSK，对比V-BLAST结构采用线性ZF和ZF-SIC算法的误码率性能与Alamouti传输方案的误码率性能。
分析空间复用与空间分集方案各自的技术特点，包括优点和局限性 。
3、设置datasize=10000，EsN0为0dB、2dB、…、20dB，调制方式为QPSK，4天线发送4天线接收，仿真得到三种检测方法的误码率曲线，非理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线，理想干扰消除下各层信号的接收误码率曲线。
考察各层信号传输获得的分集增益的变化规律；
与2发2收的对应误码率曲线对比，分析两者在复用增益和分集增益方面的差异。
Notes: 在实验步骤介绍中个，有关于QAM调制解调，如何根据信噪比确定噪声方差的详细说明。

## Slide 7
谢谢